## Slide 2
Determine las intensidades y voltajes consumidos por las resistencias en el siguiente circuito
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V

## Slide 3
Paso 1: determinamos las direcciones de las corrientes
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
La dirección de los electrones la representaremos a partir de cada fuente de poder en el sistema, para ello iremos del negativo a positivo (recuerde que el lado negativo de la pila se representa como el lado pequeño y grueso y el lado positivo como el largo y delgado, de modo que las corrientes se mueven como se indica en la figura, encontraremos dicha designación con flechas de color rojo
N2
N1
Tenemos un problema, y es elegir la dirección de la corriente en los nodos 1 y 2

## Slide 4
Paso 1: determinamos las direcciones de las corrientes
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
Solucionamos el problema en los nodos, ¿la corriente entra o sale?, cuando no sabemos si la corriente entra o sale, colocamos la dirección de forma arbitraria (a elección propia), y si los números dan negativos indica que debemos corregir la dirección, si los valores dan positivo las tenemos bien, encontraremos en azul la dirección propuesta.
Ahora debemos asignar las corrientes, las colocaremos en lugar de las flechas

## Slide 5
Paso 1: determinamos las direcciones de las corrientes
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
Borraremos todas las flechas guías, sólo dejaremos las que están encima de las resistencias y colocaremos el nombre de la intensidad acorde al nombre de la resistencia, entonces la resistencia 1, le colocaremos la intensidad 1 y así sucesivamente
Ahora debemos elegir la dirección de circulación de la maya, puede ser a favor o en contra de las manecillas del reloj
I4=
I2=
I3=
I5=
I1=

## Slide 6
Paso 2: Asignamos la dirección dentro dela malla
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
Para ello podemos elegir entre una dirección dextrógira o levógira, trabajaremos con una dirección a favor de las manecillas del reloj, por lo cual indicaremos la dirección también con flechas, en este caso usaremos flechas verdes para evitar confusión
Una vez elegidas todas las direcciones podemos determinar las ecuaciones para determinar los valores
I4=
I2=
I3=
I5=
I1=
M1
M2
M3

## Slide 7
Paso 3: Determinamos las ecuaciones correspondientes a los nodos
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
Para analizar los nodos aplicaremos la primera ley de Kirchhoff (ley de las corrientes) en cada uno, la ley establece que la suma de todas las corrientes es igual a cero, por lo cual colocaremos la ecuación de la siguiente manera: Si la dirección de la corriente (flechas azules y rojas) entra al nodo (la flecha apunta hacia el nodo) la colocaremos dicha intensidad en positivo, y si la flecha sale del nodo (apunta en dirección contraria al nodo), colocaremos esas intensidades en negativo, se deben colocar en orden según el número e igualar a cero
Iniciaremos con el análisis del nodo 1 y luego seguiremos con el nodo 2
I4=
I2=
I3=
I5=
I1=
M1
M2
M3

## Slide 8
Paso 3: Determinamos las ecuaciones correspondientes a los nodos
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
En el nodo 1 entran las corrientes 1 y 3 , y sale la corriente 2, las corrientes que entran van con signo positivo y la que salen van con signo negativo, entonces nos quedaría de la siguiente manera
I1 – I2 + I3 = 0
I4=
I2=
I3=
I5=
I1=
M1
M2
M3

## Slide 9
Paso 3: Determinamos las ecuaciones correspondientes a los nodos
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
En el nodo 2 entra la corrientes 5, y salen las corrientes 3 y 4, las corrientes que entran van con signo positivo y la que salen van con signo negativo, entonces nos quedaría de la siguiente manera
-I3 – I4 + I5 = 0
I4=
I2=
I3=
I5=
I1=
M1
M2
M3

## Slide 10
Paso 4: Determinamos las ecuaciones correspondientes a las mallas
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
Iniciaremos con el análisis de la malla 1 y luego seguiremos con la malla 2 y la 3
I4=
I2=
I3=
I5=
I1=
M1
M2
M3
Para analizar las mallas aplicaremos la segunda ley de Kirchhoff (ley del voltaje) en cada una, la ley establece que la suma de todos los voltajes es igual a cero, por lo cual colocaremos la ecuación de la siguiente manera: Si la dirección de la corriente (flechas azules y rojas) coincide con la dirección de la malla (flecha verde), el voltaje se coloca en positivo, y si la dirección de la corriente va en contra de la dirección de la malla, el voltaje se coloca en negativo y cuando están dispuestas todos los voltajes se igualan a cero. En lugar del voltaje colocaremos su fórmula R*I, correspondiente a cada resistencia

## Slide 11
Paso 4: Determinamos las ecuaciones correspondientes a las mallas
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
V1 + V2 – 24 = 0
I4=
I2=
I3=
I5=
I1=
M1
M2
M3
En la malla 1 encontraremos que tanto la intensidad 1 como la intensidad 2 va en la misma dirección que el voltaje de la malla, por eso los voltajes 1 y 2 se colocarán en positivo, y el voltaje de la fuente de poder se colocará en signo contrario
Para que las ecuaciones coincidan con las anteriores sustituiremos los voltajes por su formula
I1*R1 + I2*R2 – 24 = 0
Reemplazaremos las resistencias por sus valores y nos queda…
20I1 + 12I2 – 24 = 0

## Slide 12
Paso 4: Determinamos las ecuaciones correspondientes a las mallas
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
- V2 - V3 + V4 = 0
I4=
I2=
I3=
I5=
I1=
M1
M2
M3
En la malla 2 encontraremos que tanto la intensidad 2 como la intensidad 3 van en dirección contraria al voltaje de la malla, por eso los voltajes 3 y 2 se colocarán en negativo, y el voltaje 4 irá positivo ya que la corriente va en la dirección de la malla y se iguala a cero
Para que las ecuaciones coincidan con las anteriores sustituiremos los voltajes por su formula
-(I2*R2)-(I3*R3)+(I4*R4)=0
Reemplazaremos las resistencias por sus valores y nos queda…
-12I2 - 18I3 + 16I4 = 0

## Slide 13
Paso 4: Determinamos las ecuaciones correspondientes a las mallas
R1= 20 Ჲ
R2= 12 Ჲ
R3= 18 Ჲ
R4= 16 Ჲ
R5= 24 Ჲ
VA= 24 V
VB= 30 V
N2
N1
I4=
I2=
I3=
I5=
I1=
M1
M2
M3
En la malla 3 encontraremos que tanto la intensidad 4 como la intensidad 5 van en dirección contraria al voltaje de la malla, por eso los voltajes 4 y 5 se colocarán en negativo, y el voltaje de la fuente de poder se colocará en signo contrario
Para que las ecuaciones coincidan con las anteriores sustituiremos los voltajes por su formula
Reemplazaremos las resistencias por sus valores y nos queda…
- V4 - V5 + 30 = 0
-(I4*R4)-(I5*R5)+30=0
-16I4 - 24I5 + 30 = 0

## Slide 14
Colocamos las ecuaciones cuidando que cada Intensidad quede debajo de su correspondiente como podemos ver a la derecha.
Paso 5: Formamos un sistema de ecuaciones con las ecuaciones obtenidas
I1 – I2 + I3 = 0
-I3 – I4 + I5 = 0
20I1 + 12I2 – 24 = 0
-12I2 - 18I3 + 16I4 = 0
-16I4 - 24I5 + 30 = 0
Dejamos los términos independientes del lado derecho y del lado izquierdo todas las variables, quedando lo siguiente…
I1 – I2 + I3 = 0
-I3 – I4 + I5 = 0
20I1 + 12I2 = 24
-12I2 - 18I3 + 16I4 = 0
-16I4 - 24I5 = -30

## Slide 15
Paso 5: Formamos un sistema de ecuaciones con las ecuaciones obtenidas
Rellenamos las ecuaciones y donde falta una intensidad la colocamos con coeficiente cero
I1 – I2 + I3 + 0I4 + 0I5 = 0
0I1 + 0I2 - I3 – I4 + I5 = 0
20I1 +12I2 + 0I3 + 0I4 + 0I5 = 24
0I1 - 12I2- 18I3 + 16I4+ 0I5 = 0
0I1 + 0I2+ 0I3- 16I4- 24I5 = -30
Ya tenemos listo nuestro sistema de ecuaciones, que podemos resolver con cualquier método, como tenemos 5 variables y 5 ecuaciones lo más sencillo es aplicar gauss
I1 – I2 + I3 + 0I4 + 0I5 = 0
0I1 + 0I2 - I3 – I4 + I5 = 0
20I1 +12I2 + 0I3 + 0I4 + 0I5 = 24
0I1 - 12I2- 18I3 + 16I4+ 0I5 = 0
0I1 + 0I2+ 0I3- 16I4- 24I5 = -30

## Slide 16
Paso 6: Resolvemos el sistema de ecuaciones por cualquier método
Para aplicar el método de gauss primero debemos convertir el sistema de ecuaciones en una matriz, para ellos indicaremos el coeficiente de cada variable como parte de la matriz
I1 – I2 + I3 + 0I4 + 0I5 = 0
0I1 + 0I2 - I3 – I4 + I5 = 0
20I1 +12I2 + 0I3 + 0I4 + 0I5 = 24
0I1 - 12I2- 18I3 + 16I4+ 0I5 = 0
0I1 + 0I2+ 0I3- 16I4- 24I5 = -30
I1 I2 I3 I4 I5 TI
1 -1 0 0 0 0
0 0 -1 -1 1 0
20 12 0 0 0 24
0 -12 -18 16 0 0
0 0 0 -16 -24 -30
Recordemos que buscamos convertir la matriz en una matriz triangular superior, por ello lo mejor es acomodar las filas que lo favorezca, por ello intercambiaremos la fila 2 con la fila 3
I1 I2 I3 I4 I5 TI
1 -1 0 0 0 0
20 12 0 0 0 24
0 0 -1 -1 1 0
0 -12 -18 16 0 0
0 0 0 -16 -24 -30

## Slide 17
Paso 6: Resolvemos el sistema de ecuaciones por cualquier método
Para aplicar el método de gauss primero debemos convertir el sistema de ecuaciones en una matriz, para ellos indicaremos el coeficiente de cada variable como parte de la matriz
I1 – I2 + I3 + 0I4 + 0I5 = 0
0I1 + 0I2 - I3 – I4 + I5 = 0
20I1 +12I2 + 0I3 + 0I4 + 0I5 = 24
0I1 - 12I2- 18I3 + 16I4+ 0I5 = 0
0I1 + 0I2+ 0I3- 16I4- 24I5 = -30
I1 I2 I3 I4 I5 TI
1 -1 0 0 0 0
0 0 -1 -1 1 0
20 12 0 0 0 24
0 -12 -18 16 0 0
0 0 0 -16 -24 -30
Recordemos que buscamos convertir la matriz en una matriz triangular superior, por ello lo mejor es acomodar las filas que lo favorezca, por ello intercambiaremos la fila 2 con la fila 3
I1 I2 I3 I4 I5 TI
1 -1 0 0 0 0
20 12 0 0 0 24
0 0 -1 -1 1 0
0 -12 -18 16 0 0
0 0 0 -16 -24 -30